|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Богородицкого сельского поселения ______________ А.В.Мазниченко «20» апреля 2015 г. |
| --- | --- |

ПЛАН

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ

И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  БОГОРОДИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПЕСЧАНОКОПСКОГО  РАЙОНА ВОДОЙ

В РЕЖИМЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

с.Богородицкое

Нормативно-правовая и методическая база

План  разработан на основе:

Федеральных законов

от 21.12.94 № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

постановлений Правительства РФ

от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

от 13.10.2008 № 750 «О порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

от 21.03.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

постановления Администрации Ростовской области

от 24.03.2009 № 124 «О порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации Ростовской области на финансирование непредвиденных расходов областного бюджета на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

методических рекомендаций

Методических рекомендаций по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (Москва ВНИИ ГОЧС 1998г.)

- Сведения о водоснабжении поселения

Село Богородицкое входит в состав Песчанокопского района РО, расположенного в южной части Ростовской области. Административным центром является с.Песчанокопское. Расстояние до о центра — 20 км.

Застройка в с.Богородицкое в основном одноэтажная и состоит из индивидуальных жилых домов  с приусадебными участками.

Водоснабжение с.Богородицкое Песчанокопского района осуществляется от водозаборных колонок, частных скважин, колодцев и существующих подземных водозаборных скважин, из которых вода насосными станциями первого подъема подается в водопроводную сеть села.

На территории сельского поселения существующая система водоснабжения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная по назначению, тупиковая по конструкции.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения являются подземные воды. Водоснабжение Богородицкого сельского поселения осуществляется из 5 водозаборных скважин. Возле каждой скважины установлена водонапорная башня.

Действующие системы водоснабжения имеют: с.Богородицкое, х.Мухин. (по данным протокола лабораторных испытаний исследованная проба питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1175-02).

Существующие системы водоснабжения закольцованные, охватывающие всю жилую застройку и соответствующие требованиям норм пожарной безопасности.

Богородицкое  сельское поселение

Население составляет – 1943 чел.

Село Богородицкое.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую/тупиковую систему водопроводных труб диаметром Ø32-110мм. Материал из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопровода 23852,9м. На сети в качестве регулирующей емкости действуют пять водонапорных башни Рожновского (общая)V=83м3.Н=24-13м. Источником водоснабжения сети служит 5 артезианских скважин, расположенные по адресу: с. Богородицкое, ул. Калинина -3544,9 м., ул.Ленина с закольцовкой с ул.Калинина (пер.Мирный, пер.Детский Мир, пер.Советский, пер.Первомайский) — 5518,0 м., ул.Кирова с закольцовкой с ул.Ленина — 6010,0 м., ул.Зеленый клин с закольцовкой с ул.Кирова — 4660,0 м. По данным протокола лабораторных испытаний № 104 в от 12.05.2014г. исследованная проба питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям  соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03.

Хутор Мухин.

В настоящее время водоснабжение жилых, общественных зданий и зданий коммунального назначения х.Мухина осуществляется от тупиковой водопроводной сети Ø50мм. На сети в качестве регулирующей емкости действует водонапорная башня Рожновского V=15м3.Н=12,5м. Источником водоснабжения сети служит артезианская скважина. По данным протокола лабораторных испытаний № 104 от 12.05.2014г. исследованная проба питьевой воды по санитарно-химическим показателям  соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03.

2. Возможная обстановка и перечень необходимых мероприятий по обеспечению водой населения, объектов экономики и социальной сферы.

При недопустимом уровне загрязнения поверхностных источников водоснабжения, выходе из строя насосных станций и порыве магистральных водопроводов без воды могут остаться населённые пункты:

с. Богородицкое – 1879 чел.

х. Мухин – 64 чел.

Медицинские учреждения:

- Амбулатория с. Богородицкого (10 чел. медперсонала)

Имеющаяся  в наличии автоцистерна  для подвоза воды позволяет обеспечить водой население и объекты социальной сферы.

3. Порядок оповещения руководителей организаций и населения о введении режима.

Оповещение  руководителей  организаций организуется через КЧС Богородицкого сельского поселения.

Для оповещения используются:

- 1 электросирены С-40

- телефонная связь.

Население о режиме ограниченного водопользования  оповещается заблаговременно по средствам массовой информации, что позволяет принять необходимые меры для создания необходимых запасов воды.

При чрезвычайной ситуации, решение на оповещение населения поселения  принимает Глава  Богородицкого сельского поселения Песчанокопского района (председатель КЧС) на основании полученной информации, рекомендаций и выводов начальника отдела по делам ГО и ЧС района.

Оповещение населения организуется и проводится по техническим средствам и организационными мероприятиями следующим образом:

Через посыльных  по установленным маршрутам для оповещения населения выделяется  - 1  автомобиль,  электромегафон.

Для оповещения населения автомобили движутся по установленным маршрутам и передают краткую речевую информацию. Содержание информации заранее определяется председателем КЧС  и в конвертах вручается посыльным главой  поселения, для последующей раздачи по машинам.

4.Организация управления и взаимодействия

привлекаемых сил и средств

|  | Глава Администрации поселения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Председатель КЧС |  |
|  | Инспектор по ГО и ЧС |  |
| МУП Богородицкого сельского поселения |  | АО«Богородицкое» |

5.Организация наблюдения и контроля за качеством воды.

В целях наблюдения и контроля за качеством воды отделение ФГУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии» проводит следующие мероприятия:

-уточняет схемы оповещения, состав сил и средств для проведения санитарно

гигиенических и противоэпидемических  мероприятий в полном объеме;

-организует выдвижение сил и средств для проведения санитарно-

эпидемиологической разведки;

-определяет границы очага заражения, забора проб воды, почвы и т.д., для

проведения лабораторных исследований с целью уточнения и выработки

предложений по ликвидации (локализации) ЧС и снижению медико-санитарных

последствий;

-информацию о готовности сил и средств представляет в Управление

Роспотребнадзора по Ростовской области, отдел ГОЧС  района;

-обобщенные результаты лабораторных исследований представляет главному

врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» и

руководителю Управления Роспотребнадзора по Ростовской области для

принятия решения;

-информацию о результатах лабораторных исследований, принятом решении

направляет председателю КЧС и ПБ района и в отдел ГО и ЧС района.

6. Нормы водоснабжения населения, объектов социальной сферы.

| № п/п | Виды водопотребления | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Питье | л/чел. сут. | 2,5/5,0 |
| 2 | Приготовление пищи, умывание, в том числе: | л/чел. сут. | 7,5 |
| 2.1 | Приготовление пищи и мытье кухонной посуды; | л/чел. сут. | 3,5 |
| 2.2 | Мытье индивидуальной посуды; | л/чел. сут. | 1,0 |
| 2.3 | Мытье лица и рук. | л/чел. сут. | 3,0 |
| 3 | Удовлетворение санитарно- гигиенических потребностей человека и обеспечение санитарно- гигиенического состояния помещений | л/чел. сут. | 21,0 |
| 4 | Для медицинских учреждений | л/чел. сут. | 20,0 |

Специалист 1 категории

по вопросам муниципального хозяйства

мобилизационной подготовки,

пожарной безопасности, ГО и ЧС                                    Н.В.Понаморева